## Slide 1: ISIS协议错误配置实例 作者：杨璐玮
Security Level:

## Slide 2
Case 1. ISIS邻居建立失败相关配置错误
Case 1.1. 互连接口IP地址未配置在相同子网下
Case 1.2. 互连接口物理状态为down
Case 1.3. 互连接口链路协议状态为down
Case 1.4. 互连接口ISIS绑定网络类型不一致
Case 2. ISIS原发路由失效相关配置错误
Case 2.1. 其他协议（原发）路由无效
Case 2.2. 路由策略错误导致路由重发布失败
Case 2.3. ISIS试图引入其他进程重发布表中的路由
Case 3. ISIS路由优选相关配置错误

## Slide 3
      Case 1.1. 互连接口IP地址未配置在相同子网下
拓扑和流量示例：
CSG -> CSG流量：
  正常流：源设备（VPN）：CSG2-1-1（LTE_RAN）；宿设备：CSG2-2-1；目的IP：196.0.0.61/32
  故障流：源设备（VPN）：CSG1-1-1（LTE_RAN）；宿设备：CSG1-2-1；目的IP：192.0.0.21/32
配置：
  CSG1-1-1：修改GE2/0/1接口IP（10.0.0.42/30 -> 10.1.1.42/30），这将使得该接口与其直连ASG1设备的GE2/0/1接口IP（10.0.0.41/30）不属于同一网段
  CSG1-1-5：修改GE2/0/1接口IP（10.0.0.46/30 -> 10.1.1.46/30），这将使得该接口与其直连ASG2设备的GE2/0/1接口IP（10.0.0.45/30）不属于同一网段
  除CSG1-1-1/CSG1-1-5外，其他设备保持IPRAN_30组网配置不变
现象：
  由于链路两端IP地址未配置在同一网段下，互联设备的ISIS邻居关系建立失败
  CSG1-1-1/CSG1-1-5设备无法学习到ASG1/ASG2的LoopBack0接口路由，进而导致上述设备间的BGP邻居失效
  CSG1-1-1无法获取ASG设备通告的BGP默认路由，去往CSG1-2-1的流量不可达，且路径跳数为0
可选修复方案：
  方案1：修改CSG1-1-1（CSG1-1-5）设备GE2/0/1接口IP为10.0.0.42/30（10.0.0.46/30）
  方案2：修改ASG1（ASG2）设备GE2/0/1接口IP为10.1.1.41/30（10.0.0.45/30）
ASG3
ASG4
CSG2-1-1
CSG2-2-1
CSG1-1-1
ASG1
ASG2
CSG1-2-1
CSG1-1-5
CSG1-2-5
不可达流量
可达流量

## Slide 4
      Case 1.2. 互连接口物理状态为down
CSG -> CSG流量：
  正常流：源设备（VPN）：CSG2-1-1（LTE_RAN）；宿设备：CSG2-2-1；目的IP：196.0.0.61/32
  故障流：源设备（VPN）：CSG1-1-1（LTE_RAN）；宿设备：CSG1-2-1；目的IP：192.0.0.21/32
配置：
  CSG1-1-1/CSG1-1-5：将GE2/0/1接口配置平移至（新创建的）Eth-Trunk1接口，同时删除GE2/0/1配置，并通过命令（eth-trunk 1）将其绑定为Eth-Trunk1的成员接口
  ASG1/ASG2：将GE2/0/1接口配置平移至（新创建的）Eth-Trunk1接口，同时删除GE2/0/1配置（但不绑定Eth-Trunk1成员接口）
  除上述四台设备外，其他设备保持IPRAN_30组网配置不变
现象：
  由于ASG设备未绑定Eth-Trunk接口的成员接口，其对应Eth-Trunk接口的物理状态为down，互联设备的ISIS邻居关系建立失败
  CSG1-1-1/CSG1-1-5设备无法学习到ASG1/ASG2的LoopBack0接口路由，进而导致上述设备间的BGP邻居失效
  CSG1-1-1无法获取ASG设备通告的BGP默认路由，去往CSG1-2-1的流量不可达，且路径跳数为0
可选修复方案：
  将ASG1/ASG2的GE2/0/1通过命令（eth-trunk 1）绑定为Eth-Trunk1的成员接口
拓扑和流量示例：
ASG3
ASG4
CSG2-1-1
CSG2-2-1
CSG1-1-1
ASG1
ASG2
CSG1-2-1
CSG1-1-5
CSG1-2-5
不可达流量
可达流量

## Slide 5
      Case 1.3. 互连接口链路协议状态为down
CSG -> CSG流量：
  正常流：源设备（VPN）：CSG2-1-1（LTE_RAN）；宿设备：CSG2-2-1；目的IP：196.0.0.61/32
  故障流：源设备（VPN）：CSG1-1-1（LTE_RAN）；宿设备：CSG1-2-1；目的IP：192.0.0.21/32
配置：
  CSG1-1-1/CSG1-1-5：将GE2/0/1接口配置平移至（新创建的）GE2/0/1.1子接口，同时删除GE2/0/1配置，并通过命令（vlan-type dot1q 1）指定子接口关联VLAN
  ASG1/ASG2：将GE2/0/1接口配置平移至（新创建的）GE2/0/1.1子接口，同时删除GE2/0/1配置（不指定子接口关联VLAN）
  除上述四台设备外，其他设备保持IPRAN_30组网配置不变
现象：
  由于ASG设备未配置子接口的封装VLAN，其对应的子接口链路协议状态为down，互联设备的ISIS邻居关系建立失败
  CSG1-1-1/CSG1-1-5设备无法学习到ASG1/ASG2的LoopBack0接口路由，进而导致上述设备间的BGP邻居失效
  CSG1-1-1无法获取ASG设备通告的BGP默认路由，去往CSG1-2-1的流量不可达，且路径跳数为0
可选修复方案：
  将ASG1/ASG2的GE2/0/1.1接口VLAN指定与对端一致（vlan-type dot1q 1）
拓扑和流量示例：
ASG3
ASG4
CSG2-1-1
CSG2-2-1
CSG1-1-1
ASG1
ASG2
CSG1-2-1
CSG1-1-5
CSG1-2-5
不可达流量
可达流量

## Slide 6
      Case 1.4. 互连接口ISIS绑定网络类型不一致
CSG -> CSG流量：
  正常流：源设备（VPN）：CSG2-1-1（LTE_RAN）；宿设备：CSG2-2-1；目的IP：196.0.0.61/32
  故障流：源设备（VPN）：CSG1-1-1（LTE_RAN）；宿设备：CSG1-2-1；目的IP：192.0.0.21/32
配置：
  CSG1-1-1/CSG1-1-5：GE2/0/1配置命令isis circuit-type p2p修改接口的ISIS网络类型（Broadcast -> P2P）
  除上述2台设备外，其他设备保持IPRAN_30组网配置不变
现象：
  由于ASG设备的GE2/0/1接口ISIS网络类型为默认的Broadcast，其无法与直连的CSG设备建立ISIS邻居关系
  CSG1-1-1/CSG1-1-5设备无法学习到ASG1/ASG2的LoopBack0接口路由，进而导致上述设备间的BGP邻居失效
  CSG1-1-1无法获取ASG设备通告的BGP默认路由，去往CSG1-2-1的流量不可达，且路径跳数为0
可选修复方案：
  方案1：将ASG1/ASG2的GE2/0/1接口ISIS网络类型改为P2P
  方案2：将CSG1-1-1/CSG1-1-5的GE2/0/1接口ISIS网络类型改为Broadcast
拓扑和流量示例：
ASG3
ASG4
CSG2-1-1
CSG2-2-1
CSG1-1-1
ASG1
ASG2
CSG1-2-1
CSG1-1-5
CSG1-2-5
不可达流量
可达流量

## Slide 7
      Case 2.1. 其他协议（原发）路由无效
CSG -> CSG流量：
  正常流：源设备（VPN）：CSG2-1-1（LTE_RAN）；宿设备：CSG2-2-1；目的IP：196.0.0.61/32
  故障流：源设备（VPN）：CSG1-1-1（LTE_RAN）；宿设备：CSG1-2-1；目的IP：192.0.0.21/32
配置：
  CSG1-1-1/CSG1-1-5：删除LoopBack0接口的isis enable 1命令
  除上述2台设备外，其他设备保持IPRAN_30组网配置不变
现象：
  CSG1-1-1/CSG1-1-5设备的LoopBack0接口未使能ISIS协议，因此ISIS路由原发失败
  ASG1/ASG2设备无法学习CSG1-1-1/CSG1-1-5的LoopBack0接口路由，进而导致上述设备间的BGP邻居失效
  CSG1-1-1无法获取ASG设备通告的BGP默认路由，去往CSG1-2-1的流量不可达，且路径跳数为0
可选修复方案：
  方案1：CSG1-1-1/CSG1-1-5的LoopBack0接口配置isis enable 1使能ISIS协议
  方案2：CSG1-1-1/CSG1-1-5的ISIS1进程配置import-route direct
拓扑和流量示例：
ASG3
ASG4
CSG2-1-1
CSG2-2-1
CSG1-1-1
ASG1
ASG2
CSG1-2-1
CSG1-1-5
CSG1-2-5
不可达流量
可达流量

## Slide 8
      Case 2.2. 路由策略错误导致路由重发布失败
CSG -> CSG流量：
  正常流：源设备（VPN）：CSG2-1-1（LTE_RAN）；宿设备：CSG2-2-1；目的IP：196.0.0.61/32
  故障流：源设备（VPN）：CSG1-1-1（LTE_RAN）；宿设备：CSG1-2-1；目的IP：192.0.0.21/32
配置：
  ASG1/ASG2：修改route-policy LoopBack0的策略匹配状态（permit -> deny）
  除上述2台设备外，其他设备保持IPRAN_30组网配置不变
现象：
  ASG1/ASG2设备的LoopBack0接口前缀从ISIS99999 -> ISIS1重发布时命中路由策略LoopBack0且匹配模式deny，因此路由导入失败
  CSG1-1-1/CSG1-1-5设备无法学习到ASG1/ASG2的LoopBack0接口路由，进而导致上述设备间的BGP邻居失效
  CSG1-1-1无法获取ASG设备通告的BGP默认路由，去往CSG1-2-1的流量不可达，且路径跳数为0
可选修复方案：
  方案1：ASG1（ASG2）LoopBack0路由策略匹配模式修改为permit
拓扑和流量示例：
ASG3
ASG4
CSG2-1-1
CSG2-2-1
CSG1-1-1
ASG1
ASG2
CSG1-2-1
CSG1-1-5
CSG1-2-5
不可达流量
可达流量

## Slide 9
      Case 2.3. ISIS试图引入其他进程重发布表中的路由
CSG -> CSG流量：
  正常流：源设备（VPN）：CSG2-1-1（LTE_RAN）；宿设备：CSG2-2-1；目的IP：196.0.0.61/32
  故障流：源设备（VPN）：CSG1-1-1（LTE_RAN）；宿设备：CSG1-2-1；目的IP：192.0.0.21/32
配置：
  ASG1/ASG2：删除LoopBack0接口的isis enable命令，改为在ISIS99999进程中配置import-route direct命令引入直连前缀
  除上述2台设备外，其他设备保持IPRAN_30组网配置不变
现象：
  ASG1/ASG2设备的LoopBack0接口路由通过直连导入命令，被通告至ISIS99999进程的重发布表中，重发布表中的路由无法在同一台设备被引入其他ISIS进程，因此无法发布至ISIS1进程
  CSG1-1-1/CSG1-1-5设备无法学习到ASG1/ASG2的LoopBack0接口路由，进而导致上述设备间的BGP邻居失效
  CSG1-1-1无法获取ASG设备通告的BGP默认路由，去往CSG1-2-1的流量不可达，且路径跳数为0
可选修复方案：
  ASG1/ASG2的LoopBack0接口均使能ISIS1进程（isis enable 1）
拓扑和流量示例：
ASG3
ASG4
CSG2-1-1
CSG2-2-1
CSG1-1-1
ASG1
ASG2
CSG1-2-1
CSG1-1-5
CSG1-2-5
不可达流量
可达流量

## Slide 10
      Case 3. ISIS路由优选相关配置错误
CSG -> CSG流量：
  正常流：源设备（VPN）：CSG2-1-1（LTE_RAN）；宿设备：CSG2-2-1；目的IP：196.0.0.61/32
  故障流：源设备（VPN）：CSG1-1-1（LTE_RAN）；宿设备：CSG1-2-1；目的IP：192.0.0.21/32
配置：
  CSG1-2-1：新增LoopBack1接口，接口IP配置与CSG1-1-1的LoopBack0一致（70.0.0.6/32），并使能ISIS2进程，同时利用（isis cost 100）修改CSG1-1-1设备Loopback0接口的isis cost 为100
  CSG1-2-5：新增LoopBack1接口，接口IP配置与CSG1-1-5的LoopBack0一致（70.0.0.10/32），并使能ISIS2进程，同时利用（isis cost 100）修改CSG1-1-5设备Loopback0接口的isis cost 为100
  除上述四台设备外，其他设备保持IPRAN_30组网配置不变
现象：
  针对上述Loopback0接口IP，ASG1/ASG2设备将优选来自ISIS2进程的路由（cost值更小），进而导致CSG1-1-1/CSG1-1-5设备与ASG1/ASG2的BGP邻居失效
  CSG1-1-1无法获取ASG设备通告的BGP默认路由，去往CSG1-2-1的流量不可达，且路径跳数为0
可选修复方案：
  方案1：调大CSG1-2-1/CSG1-2-5设备的LoopBack1接口isis cost
  方案2：CSG1-2-1/CSG1-2-5设备的LoopBack1接口shutdown
拓扑和流量示例：
ASG3
ASG4
CSG2-1-1
CSG2-2-1
CSG1-1-1
ASG1
ASG2
CSG1-2-1
CSG1-1-5
CSG1-2-5
不可达流量
可达流量